Cvičení 1 – vsádková kultivace

Teoretický úvod

Cílem úlohy je seznámení se s růstem mikrobiální kultury ve vsádkovém procesu, rozlišení fází růstu biomasy (růstová křivka) a pochopení významu jednotlivých parametrů, které mohou kultivaci ovlivňovat.

Do vytvořených simulačních úloh lze zadat různé počáteční hodnoty koncentrace biomasy a substrátu (x0, s0), a to buď vlastní experimentální data nebo data převzatá z literatury a po spuštění simulace lze získat časové průběhy proměnných pro zvolenou dobu kultivace. Simulační program zároveň umožňuje vypočítat parametry charakterizující růst biomasy (µmax, Yx/s). Data jsou získávána jak ve formě časových závislostí (grafů), tak i ve formě tabulek.

Tento nástroj lze použít jednak při interpretaci vlastních experimentálních dat (porovnání reálného chování kultury s modelovým ideálním případem) nebo při plánování dalších experimentů, kdy lze pro zvolené počáteční podmínky kultivace získat pravděpodobný časový průběh jednotlivých proměnných. Zároveň lze úlohu využít jako učební pomůcku sloužící k procvičení teoretických základů – změnou výchozích parametrů v předdefinovaném scenerio experimentu lze měnit koncentraci inokula nebo počáteční koncentraci substrátu (nebo obojí) a sledovat, jak tato změna ovlivní průběh kultivace (obr.1). Dále lze sledovat vliv Ks nebo µmax v kombinaci s počáteční koncentrací substrátu nebo koncentrací inokula na průběh procesu (růst biomasy, spotřeba substrátu, délka exponenciální fáze růstu) a kombinovat jednotlivé možnosti tak, aby došlo k hlubšímu pochopení souvislostí.

hodnoty časové závislosti x(t) vypočtené simulačním programem pro základní nastavení (data převzatá z Varma and Palsson (1994))

1 - časový průběh nárůstu biomasy pro dvojnásobnou počáteční koncentraci biomasy x0

2 - časový průběh nárůstu biomasy pro dvojnásobnou počáteční koncentraci glukosy s0

Obr. 1 – simulace průběhu vsádkové kultivace – změna x0 a s0

hodnoty časové závislosti x(t) vypočtené simulačním programem pro základní nastavení (data převzatá z Varma a Palsson (1994))

1 -	časový průběh nárůstu biomasy pro dvojnásobnou specifickou růstovou rychlost µmax

2 - časový průběh nárůstu biomasy pro poloviční výtěžnost Yx/s

Obr. 2 – simulace průběhu vsádkové kultivace – změna  µmax a Yx/s

- Model procesu – popis vsádkové kultivace pomocí soustavy diferenciálních rovnic

Model popisuje spotřebu substrátu s a nárůst biomasy x při vsádkové kultivaci v bioreaktoru s pracovním objemem V.

Obr. 3 – bioreaktor pro vsádkovou kultivaci

Při vytváření modelu byly zohledněny následující paralelně probíhající procesy: nárůst biomasy a spotřeba substrátu (podle Monodova modelu), odumírání buněk a spotřeba energie na maintenance účely (udržení životních funkcí). Kultivace je popsána systémem dvou diferenciálních rovnic prvního řádu a výsledkem simulace je typický časový průběh proměnných s a x.

- naměřená data

- modelem vypočtený průběh

Obr. 4 – spotřeba substrátu a nárůst biomasy při vsádkové kultivaci - data převzatá z literatury (Varma a Palsson (1994))

Soustava diferenciálních rovnic popisujících vsádkovou kultivaci:

Kinetický model:

- Simulační úloha – spotřeba substrátu a nárůst biomasy ve vsádkové kultivaci Data použitá v tomto cvičení jsou převzata z publikace Varma a Palsson (1994).  Jedná se o vsádkovou kultivaci E. coli K12 (kmen W3110) na minerálním médiu, které obsahuje jako zdroj uhlíku a energie glukózu. Kultivace probíhá aerobně při teplotě 38ºC. Pomocí simulačního programu lze sledovat vliv počátečních podmínek kultivace (x0, s0) a růstových parametrů (µmax, Yx/s, Ks) na průběh kultivace.

- Odkaz na experimentální data

Experimentální data byla převzata z publikace Varma a Palsson (1994). V následující tabulce jsou uvedeny časové závislosti koncentrace biomasy a zdroje uhlíku a energie (glukosy) v průběhu kultivace.

| čas (h) | x (g L-1) | s (mM L-1) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.003 | 10.750 |
| 1.75 | 0.010 | 10.740 |
| 2.5 | 0.020 | 10.350 |
| 3.1 | 0.038 | 10.150 |
| 3.5 | 0.044 | 9.900 |
| 4.25 | 0.080 | 9.500 |
| 4.75 | 0.110 | 8.800 |
| 5.25 | 0.160 | 8.250 |
| 5.8 | 0.220 | 7.250 |
| 6.25 | 0.310 | 6.100 |
| 6.8 | 0.440 | 4.350 |
| 7.25 | 0.585 | 2.100 |
| 7.85 | 0.735 | 0.600 |
| 8.25 | 0.720 | 0.000 |
| 8.8 | 0.724 | 0.000 |
| 9.25 | 0.728 | 0.000 |
| 9.75 | 0.733 | 0.000 |
| 10.25 | 0.731 | 0.000 |

- Postup simulace, analýza různých variant experimentu

  - Tabulku experimentálních dat převeďte do Excelu a koncentraci glukosy přepočtěte z mM na g L-1.

  - Spusťte simulační program (kliknutím na ikonu trojúhelníku vlevo nahoře), zvolte kultivační systém Batch a scenerio batch. Nechte proběhnout simulaci pro data zadaná v modelu

  - Načtěte data z vaší excelové tabulky do okna simulace (Data  -   Edit data - Paste data – Select graphs – OK, poté zkopírujte vaše excelová data pomocí Ctrl+C a vložte je do připraveného okna pomocí Ctrl+V) a porovnejte je se simulovanou křivkou.

  - Změňte počáteční podmínky ve sceneriu batch tak, že zadáte počáteční podmínky z vaší excelové tabulky a nechte proběhnout simulaci pro tato data. Porovnejte takto získanou křivku s předchozí simulací. Potom změňte růstové parametry µmax, Yx/s tak, aby simulované křivky co nejlépe odpovídaly vašim načteným hodnotám.

  - Z dat ve vaší excelové tabulce vypočtěte µmax a Yx/s a porovnejte tyto hodnoty s hodnotami získanými simulací.

  - Rozlište jednotlivé fáze růstu biomasy (lag fáze, exponenciální fáze, stacionární fáze)

  - Změňte počáteční koncentraci biomasy (zdvojnásobte a ztrojnásobte), proveďte simulaci pro jednotlivé případy a sledujte, jak množství inolkula ovlivní průběh kultivace.

  - Změňte počáteční koncentraci glukosy (zdvojnásobte, ztrojnásobte, změňte na polovinu), pro jednotlivé případy proveďte simulaci a sledujte, jak počáteční koncentrace substrátu ovlivní průběh kultivace.

  - Změňte hodnotu saturační konstanty Ks (zdvojnásobte, ztrojnásobte), nechte proběhnout simulaci a sledujte, jak tento parametr ovlivní průběh kultivace. Totéž proveďte pro poloviční počáteční koncentraci substrátu.

  - Změňte hodnotu maximální specifické růstové rychlosti (zvýšte o 10 %, 30 % a 50 %) a pro výchozí podmínky sledujte, jak tato změna ovlivní průběh kultivace.

  - Zkuste změnit výchozí podmínky experimentu tak, aby se celková doba kultivace zkrátila o 2 hodiny.

  - Diskutujte jednotlivé případy, popište vliv velikosti inokula, výchozí koncentrace substrátu,  saturační konstanty a růstové rychlosti na průběh vsádkového procesu. Své úvahy zdůvodněte.

- Porovnání vlastních experimentálních dat získaných v rámci Technologických cvičení s hodnotami získanými simulací

Postup cvičení:

  - Přečtěte si teoretický úvod a seznamte se s modelem procesu

  - V Excelu vytvořte tabulku vašich naměřených výsledků – čas kultivace, koncentrace glukosy, koncentrace biomasy, pro zadané proměnné vytvořte graf časových závislostí x=f(t) a s=f(t)

  - Vynesením závislost ln(x) na čase určete fázi exponenciálního růstu biomasy a z experimentálních dat vypočtěte i maximální růstovou rychlost (µmax) a výtěžnost biomasy na spotřebovaný substrát (Yx/s).

  - Pro vaše naměřená data rozlište jednotlivé části růstové křivky – lag fáze, exponenciální fáze, stacionární fáze

  - Spusťte simulační program (kliknutím na ikonu trojúhelníku vlevo nahoře), zvolte kultivační systém Batch a scenério batch, načtěte svá naměřená data. Simulujte časové průběhy růstu biomasy a spotřeby substrátu zadáním počátečních podmínek vašeho experimentu (x0, s0) a hodnot Ks, Yx/s a µmax. Porovnejte vaše naměřené křivky s křivkami vytvořenými simulačním programem, najděte a zdůvodněte rozdíly.

    - Seznam symbolů:

| Symbol | Jednotka | Význam |
| --- | --- | --- |
| x | g L-1 | Koncentrace biomasy |
| s | g L-1 | Koncentrace substrátu |
| t | h | Čas |
| µ | h-1 | Specifická růstová rychlost |
| µmax | h-1 | Maximální specifická růstová rychlost |
| Yx/s | g g-1 | Výtěžnost biomasy na spotřebovaný substrát |
| Ks | g L-1 | Saturační konstanta |
| ms | - | Maintenance koeficient |

    - Reference

Varma A. a Palsson, 1994. Stoichiometric Flux Balance Models Qunatitatively Predict Growth and Metabolic By-Product Secretion in Wild-Type Escherichia coli W3110. Appl. Environ. Microbiol. 60:3724-3731.